## Slide 1: Oportunidades e desafios para as terras raras no Brasil-2025
Fernando José Gomes Landgraf
Professor titular do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de materiais da escola Politécnica da USP

## Slide 2
China domina a mineração e o refino
Escola Politécnica da USP – Departamento de Eng Metalúrgica e de Materiais
Roskill, 2020

## Slide 3
No anel externo da figura:
Produção mundial de ímãs de terras raras tem
90% na China, 9% no Japão e 1 % no resto do mundo
https://sciencebusiness.net/news/researchers-scramble-cut-european-dependence-chinese-rare-earth-magnets

## Slide 4
Roskill, 2020
Outras aplicações (HDD)
Ar condicionado (veloc variável)
Turbinas eólicas (off shore?)
Powerdrive train (EV)
Outras aplicações em auto
Consumer electronics: as “nuvens” estariam aqui? As memórias continuam sendo HDD, mais confiáveis.
Mas quem compra os ímãs de TR?

## Slide 5
É um nicho de mercado.
120.000 toneladas por anos a US100/kg dá
US 12 bilhões/ano em 2020.
Uma das avaliações do mercado mundial da indústria automobilística considera mercado de US 3 trilhões em 2024 (75 milhões de veículos)
Roskill, 2020
Demanda de superímãs por aplicação
PIB do planeta é de
U$110 trilhões em 2025

## Slide 6: Qual o motivo de tanto falatório?
Uma razão é estratégica militar: as terras raras são usadas em motores elétricos de submarinos, mísseis, aviões e drones, e a China domina 90% da produção mundial dos superímãs usados nesse motores.
A outra é estratégica quanto ao futuro: esse superímãs de terras raras são usados em máquinas fundamentais para a redução do CO2 e do aquecimento global : os carros elétricos e os geradores eólicos.
O melhor é que o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras no planeta. Teremos oportunidade de aproveitá-las?

## Slide 7: Importância das terras raras pesadas: Dy e Tb
Os superímãs de terras raras são insubstituíveis pela sua enorme resistência à desmagnetização.
A resistência à desmagnetização do ímã diminui com o aumento da temperatura, dentro do motor.
A substituição de parte do Nd pelo Dy, na liga, aumenta muito essa resistência à desmagnetização.

## Slide 8
Jornal Estado de São Paulo,17/08/2025
Hoje, os projetos em andamento no Brasil tem como objetivo a exportação do “concentrado de terras raras”

## Slide 9: etapa 2 do minério à liga : a separação
Shipped to MQTJ
Alloy is rapidly solidified
Calcinação
Redução dos óxidos
Nd Metal
Bastnasite Ore (CeFCO3)
Rare Earth Oxide Powder
Flotation & Milling Process
Bonded NdFeB Magnets
End applications
End Applications
Nd metálico
Mineração
Concentração das TR
Indústria química
Separação dos diversos elementos
Até 99% pureza em sais.
Indústria metalúrgica
Fusão a vácuo da liga
Nd metálico
Liga FeNdB

## Slide 10
É claro que nos interessa agregar mais valor ao que extraímos:
o concentrado tem um valor de US5/kg,
mas se conseguirmos separar os óxidos magnéticos o valor sobre muito: o óxido de Nd chega a US60/kg.
Para isso é necessário investir numa fábrica de separação de terras raras.
Agregar valor às terras raras brasileiras significa ter aqui a etapa de separação das terras raras

## Slide 11
O Centro de Tecnologia Mineral CETEM, no RJ, desenvolve a tecnologia de separação de terras raras

## Slide 12
As linhas de separação de terras raras são compostas por centenas de reatores

## Slide 13: Quem arriscará investir US500 milhões numa usina de separação de terras raras?
As incertezas do mercado hoje são grandes: os atuais investimentos americanos vão perdurar?
Os projetos americanos poderão criar oferta maior que a demanda: como ficaria uma usina no Brasil?
Se os riscos são grandes, cabe um investimento do governo, como o governo americano está fazendo?
Seria uma “TerrasRarasBras” ou uma joint-venture governo-empresa privada?
Existem experiências de sucesso: Embraer, Petrobras, Vale...

## Slide 14: quem compraria óxidos de terras raras do Brasil?
Quem compraria os óxidos produzidos no Brasil?
  Fabricantes de ímãs. Hoje 90% estão na China.
  Vários projetos nos EUA, mas tb tem grandes projetos de separação. Podem vir a ser concorrentes do Brasil.
  VAC na Alemanha, mas está investindo nos EUA
  Neo Materials vai iniciar operação semana que vem na Estonia.
  E o Japão? Tem potencial para parceria! Hoje compra da Lynas, mas se Lynas mudar-se para os EUA, aumenta nossa chance.
  Sugiro buscarmos contato com agências japonesas.

## Slide 15: Tem havido investimento governamental nos ímãs de terras raras
CAPES, CNPq e Fapesp investiram na constituição de uma rede de pesquisa, o INCT PATRIA, para desenvolver as etapas de fabricação, da mina aos ímãs.
A FINEP apoiou projeto de parceria Brasil-Alemanha, o projeto REGINA.
O BNDES, junto com Embrapii, FAPESP, WEG e CBMM, investiram em vários projetos ligados à fabricação dos ímãs.
Foi aprovado em 2025 um novo projeto INCT, chamado INCT MATERIA.
Está em andamento o projeto LabFabITR, em Lagoa Santa
Foi aprovado um projeto no programa MOVER, em 2025.

## Slide 16
Portanto:
Temos mineração com alto potencial
Temos usuários finais (fabricantes de motores elétricos e geradores eólicos como a WEG)
Temos competência e potencial para estabelecer uma fábrica de ímãs
Falta-nos uma peça essencial: empresas interessadas em investir na separação das terras raras. O BNDES está oferecendo incentivos consideráveis. A nova Política Nacional de Materiais Críticos deve incluir vantagens fiscais para quem investir nisso.
grato pela atenção.
f.landgraf@usp.br

## Slide 17
Agradecimentos à FAPESP, ao CNPq e à CAPES pelo apoio ao INCT PATRIA
Fapesp Processo 2014/50887-4