## Slide 1: Medidas para enfrentamento da crise hídrica no distrito federal
11 de dezembro de 2017
A CRISE HÍDRICA NO DF 2017-2018
Audiência Pública no Senado Federal

## Slide 2: ESTA APRESENTAÇÃO...
A situação atual é muito grave, e a nossa capacidade de enfrentamento é diferente daquela vivida em 2016/2017
A situação atual da ADASA, no que se refere à infraestrutura tecnológica
A Curva de Acompanhamento do Reservatório
Racionamento
Ações previstas para 2018 e depois
Nova Resolução da ADASA
Considerações finais

## Slide 3: COMPARAÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO EM MAIO DE 2016 E DE 2017
ASPECTOS | Maio de 2016 | Maio de 2017 | Dezembro de 2017
Volume dos Reservatórios do Descoberto e de Santa Maria | Descoberto = 89,2 % Santa Maria =74,7% | Descoberto = 56,4 % Santa Maria = 53,9 % | Descoberto = 10,1 % Santa Maria = 22,8 %
Volume captado pela CAESB nos Reservatórios | Descoberto = 4,9m³/s Santa Maria = 1,2m³/s | Descoberto = 3,7m³/s Santa Maria = 0,9m³/s | Descoberto = 3,3m³/s Santa Maria = 0,8m³/s
Medidas para a contenção do uso da água | Campanhas publicitárias | Campanhas publicitárias intensas Tarifa de Contingência Rodízio, com racionamento de 1 dia | Campanhas publicitárias intensas Racionamento de 1 dia
Medidas para aumentar a oferta de água | Obras paralisadas, ou andando lentamente | Obras em andamento, aumento da oferta nos próximos meses | Operação do Lago Paranoá Operação do Bananal Obras de interligação Implantação do Subsistema Gama

## Slide 4: COMPARAÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO EM MAIO DE 2016 E DE 2017 E DEZEMBRO DE 2017
ASPECTOS | Maio de 2016 | Maio de 2017 | Dezembro de 2017
Ações e normas regulatórias | Estudos sobre a situação Planejamento de Resoluções | Novos estudos sobre a situação Conjunto de Resoluções publicadas | Novos estudos sobre a situação Conjunto de Resoluções publicadas
Bancos de dados da ADASA | Em processo de integração | SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS – DF | SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS – DF em funcionamento
Planejamento, Monitoramento, Avaliação, Fiscalização, Outorga | Em processo de aperfeiçoamento | Bem melhor, sempre em processo de aperfeiçoamento | Bem melhor, sempre em processo de aperfeiçoamento
Mobilização da população e informação sobre a situação hídrica | População pouco mobilizada e pouco informada sobre a situação | População muito mobilizada e informada sobre a situação | População muito mobilizada e informada sobre a situação

## Slide 5
VARIAÇÃO DA VAZÃO CAPTADA NOS SISTEMAS DESCOBERTO E TORTO/SANTA MARIA (2014-2016)
Mês | Vazão em 2017 (m3/s) | Vazão média nos 3 anos anteriores
jan | 5,83 | 6,37
fev | 5,65 | 6,55
mar | 5,48 | 6,46
abr | 5,34 | 6,57
mai | 5,58 | 6,53
jun | 5,41 | 6,61
jul | 5,30 | 6,62
ago | 5,73 | 6,73
set | 5,79 | 7,01
out | 5,59 | 6,85
nov | 5,55 | 6,55
dez | 5,22 | 6,33
Média | 5,54 | 6,60
Variação da vazão média mensal captada (m3/s) em ambos os sistemas em relação a média dos 3 anos anteriores (2014, 2015 e 2016)
Variação acumulada: -16,1 %
Obs: dados consolidados até 03/12/2017
Fonte de dados: CAESB
Chart: Variação da Vazão Captada (%)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
MÉDIA | -0.084632 | -0.13775 | -0.15151 | -0.18803 | -0.1455 | -0.18081 | -0.19925 | -0.14825 | -0.17384 | -0.18435 | -0.15317 | -0.17572

## Slide 6
VARIAÇÕES DAS VAZÕES MENSAIS CAPTADAS NO SISTEMA DESCOBERTO
Mês | Vazão em 2017 (m3/s) | Vazão média nos 3 anos anteriores
jan | 4,07 | 4,53
fev | 3,78 | 4,61
mar | 3,80 | 4,63
abr | 3,72 | 4,82
mai | 3,70 | 4,76
jun | 3,68 | 4,79
jul | 3,62 | 4,75
ago | 3,73 | 4,78
set | 3,82 | 4,98
out | 3,60 | 4,87
nov | 3,67 | 4,54
dez | 3,37 | 4,51
Média | 3,71 | 4,72
Variação da vazão média mensal captada (m3/s) no sistema DESCOBERTO em relação a média dos 3 anos anteriores (2014, 2015 e 2016)
Variação acumulada: -21,2 %
Obs: dados consolidados até 03/12/2017
Fonte de dados: CAESB
Chart: Variação da Vazão Captada (%) - Sistema Descoberto
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
MÉDIA | -0.10129 | -0.18149 | -0.17881 | -0.2281 | -0.22303 | -0.23143 | -0.23728 | -0.22013 | -0.23313 | -0.26008 | -0.19181 | -0.25412

## Slide 7
VARIAÇÕES DAS VAZÕES MENSAIS CAPTADAS
NO SISTEMA TORTO/SANTA MARIA (2014-2016)
Mês | Vazão em 2017 (m3/s) | Vazão média nos 3 anos anteriores
Jan | 1,76 | 1,84
fev | 1,87 | 1,94
mar | 1,68 | 1,83
abr | 1,61 | 1,75
mai | 1,88 | 1,77
jun | 1,73 | 1,82
jul | 1,68 | 1,87
ago | 2,00 | 1,95
set | 1,98 | 2,03
out | 1,99 | 1,98
nov | 1,87 | 2,00
dez | 1,85 | 1,82
Média | 1,82 | 1,88
Variação da vazão média mensal captada (m3/s) no sistema TORTO SANTA MARIA em relação a média dos 3 anos anteriores (2014, 2015 e 2016)
Variação acumulada: -3,1 %
Obs: dados consolidados até 03/12/2017
Fonte de dados: CAESB
Chart: Variação da Vazão Captada (%) - Sistema Torto/Santa Maria
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Variação | -0.043536 | -0.033529 | -0.082495 | -0.077388 | 0.06294 | -0.047504 | -0.1026 | 0.028321 | -0.028751 | 0.0014292 | -0.065519 | 0.019126 | -0.030753

## Slide 8
Chart: Ano
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Total | 12.9542 | 12.1187 | 12.0614 | 10.8364
-6,4%
-0,5%
-10,2%
Chart: Consumo Médio Anual de Água por Mês (m3/unidade)
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
2014 | 13.3473 | 13.2701 | 12.9612 | 11.9875 | 12.852 | 12.3657 | 13.1417 | 13.1414 | 13.27 | 13.9276 | 13.5283 | 11.6478
2015 | 12.6335 | 12.5744 | 10.7348 | 11.4112 | 11.4781 | 11.9396 | 12.0225 | 11.8825 | 13.1427 | 13.026 | 12.6448 | 11.9019
2016 | 11.9628 | 11.3398 | 11.7154 | 12.359 | 12.5025 | 12.4373 | 12.3749 | 12.565 | 13.063 | 12.1651 | 11.246 | 11.0131
2017 | 11.6055 | 9.8225 | 10.3173 | 10.8558 | 10.3017 | 10.9979 | 10.522 | 10.8193 | 11.8683 | 11.2494
Obs: dados consolidados até 31/10/2017 / Fonte de dados: CAESB
MÉDIAS ANUAIS DAS MÉDIAS MENSAIS DE CONSUMO DE ÁGUA NO PERíODO 2014-2017 (m3/ unidade)

## Slide 9
MEDIAS ANUAIS DAS MÉDIAS MENSAIS DE CONSUMO DE ÁGUA POR CATEGORIA (2014-2017)
Chart: Consumo Médio Anual de Água por Categoria (m3/unidade)
| Comercial | Industrial | Público | Residencial
2014 | 13.7933 | 40.931 | 22.4443 | 12.3539
2015 | 12.8207 | 36.7029 | 21.305 | 11.5645
2016 | 12.6082 | 37.0062 | 21.0887 | 11.5438
2017 | 11.2984 | 26.3778 | 18.7397 | 10.407
Chart: Consumo Médio Anual de Água por Sistema (m3)
| Descoberto | Isolado | Torto/Santa Maria
2014 | 12.2012 | 12.4491 | 14.7932
2015 | 11.4675 | 11.2997 | 13.9468
2016 | 11.4388 | 11.3402 | 13.8062
2017 | 10.1769 | 10.8564 | 12.2577
Obs: dados consolidados até 31/10/2017 / Fonte de dados: CAESB

## Slide 10
Transferências Sistema Descoberto:
- out/17: 350 L/s
- nov/17: 400 L/s
- dez/17: 550 L/s
Captação Bananal:
- nov/17: 400 L/s
- dez/17: 600 L/s
Obras de Interligação entre os sistemas Descoberto e Torto/Santa Maria
Sistema Corumbá:
Início de operação previsto para out/2018: 1400 L/s
Implantação do Subsistema Gama: 320 L/s – previsto para março de 2018
MEDIDAS ESTRUTURANTES PARA AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA

## Slide 11: INFRAESTUTURA TECNOLÓGICA PARA AS FUNÇÕES DA ADASA

## Slide 12: SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS DO DF (SIRH-DF)
Imagens do Monitoramento Aéreo
Bases de Dados Corporativa da Adasa
Mapas - Geoprocessamento
Monitoramento Remoto
Coleta de dados in loco
Aplicativo para anotação de consumo de água
Intercâmbio com outras instituições

## Slide 13: FISCALIZAÇÃO NO DESCOBERTO EM 2017
Já foram vistoriadas 160 captações superficiais e 188 captações subterrâneas, além de 16 canais.

## Slide 14
  Usuários Superficial
    Retirada de captações – 30
    Bombas Lacradas – 12
  Canais (16 no total)
    05 canais fechados
    06 canais tubulados
    03 canais aguardando tubulação
    02 Canais outorgados não tubulados tiveram as vazões diminuídas (Rodeador e Jatobazinho)
AÇÕES DE 2017 - DESCOBERTO

## Slide 15: AÇÕES DE 2017 – APURADO TOTAL

## Slide 16: INFRAESTRUTURA DE MONITORAMENTO
16 estações telemétricas instaladas, que enviam dados a cada 15 minutos para os bancos de dados da ADASA; três dessas estações estão localizadas nos reservatórios de Santa Maria, Descoberto e Paranoá;
60 estações de monitoramento da quantidade das águas, com registro de nível diário (convertidos em vazão por curva-chave) e medição de vazão mensal. Nos tributários do Descoberto a medição de vazão tem sido semanal;
57 estações de monitoramento da qualidade das águas superficiais (rios), com análises de mais de 15 parâmetros trimestralmente;
17 estações de monitoramento da qualidade das águas dos três reservatórios, trimestralmente;
22 pontos de monitoramento da qualidade da água a jusante das ETEs da CAESB;
42 pares (um raso e um profundo) de poços para monitoramento de águas subterrâneas, com leitura de nível estático mensal e qualidade de água semestral;
Uma sala de situação que permite a visualização de dados diversos sobre pluviosidade, vazão dos principais corpos d’água e nível dos três grandes Reservatórios (Lago Paranoá, Descoberto e Santa Maria).

## Slide 17: ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO NO DF

## Slide 19
MONITORAMENTO DOS AFLUENTES DO DESCOBERTO

## Slide 20: PLUVIOSIDADE DESCOBERTO

## Slide 22: MÉDIAS HISTÓRICAS
*O Ano hidrológico do DF se estende de outubro a setembro

## Slide 23: PLUVIOSIDADE NO TRIMESTRE OUT-NOV-DEZ
Pluviosidade (mm) |  |  | 
mês | 2016 | 2017 | média
outubro | 83.06 | 27.60 | 122.73
novembro | 175.72 | 219.40 | 221.88
dezembro | 119.24 | 24.20 | 255.51
total | 323.65 | 271.20 | 600.12

## Slide 24: CURVA DE REFERÊNCIA: METAS A SEREM ATINGIDAS NOS NÍVEIS DO RESERVATÓRIO DO DESCOBERTO ATÉ O FINAL DO PERÍODO CHUVOSO

## Slide 25: PARÂMETROS ADOTADOS NA RESOLUÇÃO
A pluviosidade é considerada indiretamente na simulação;
A vazão média mensal máxima de captação da CAESB, no reservatório do Descoberto, fica mantida 3,3 m³/s em dezembro e, a partir de janeiro 3,10 m³/s;
Aos irrigantes dos principais afluentes do reservatório do Descoberto fica mantida a captação de água no horário de 6 às 9h e somente nos dias ímpares.
  São considerados os principais afluentes do reservatório do Descoberto: rio Descoberto, córrego Chapadinha, córrego Olaria, córrego Capão Comprido, ribeirão Rodeador e ribeirão das Pedras.
Fatores de incerteza: grau de saturação do solo, nível freático dos aquíferos, distribuição e volume de chuvas

## Slide 26
Cenário 4 – Utilização de vazões afluentes do pior ano hidrológico (2016/2017).
As vazões afluentes iguais a do pior ano hidrológico (2016/2017); Captação Caesb de novembro a dezembro igual a 3,3 m3/s e de janeiro a abril igual a 3,1 m3/s.
Cenário 5 – Utilização de 80% vazões afluentes do pior ano hidrológico (2016/2017).
As vazões afluentes iguais a do pior ano hidrológico (2016/2017); Captação Caesb de novembro a dezembro igual a 3,3 m3/s e de janeiro a abril igual a 3,1 m3/s.
Cenário 6 – Utilização de 120% vazões afluentes do pior ano hidrológico (2016/2017).
As vazões afluentes iguais a do pior ano hidrológico (2016/2017); Captação Caesb de novembro a dezembro igual a 3,3 m3/s e de janeiro a abril igual a 3,1 m3/s.
CENÁRIOS – RESERVATÓRIO DESCOBERTO – 2017/ 2018

## Slide 27
CENÁRIOS – RESERVATÓRIO DESCOBERTO – 2017/ 2018
IMPORTANTE: ALTO GRAU DE INCERTEZA EM TODAS AS SIMULAÇÕES

## Slide 28: RESERVATÓRIO DO DESCOBERTO METAS A SEREM ATINGIDAS MENSALMENTE – DEZ.2017/MAI.2018
IMPORTANTE: ALTO GRAU DE INCERTEZA NA SIMULAÇÃO

## Slide 29: INCERTEZAS NAS CURVAS DE ACOMPANHAMENTO
Maio – Dezembro 2017
Dez. 2017 – Maio 2018

## Slide 30: ACOMPANHAMENTO DA CURVA
Previsões climáticas com o INMET;
Nível do reservatório;
Vazão captada pela CAESB;
Somatório das vazões médias afluentes do Reservatório
Reuniões semanais: ADASA, CAESB e SEAGRI

## Slide 31: CONSIDERAÇÕES SOBRE A NOVA CURVA DE ACOMPANHAMENTO
A Curva de Acompanhamento descreve o comportamento esperado do Reservatório do Descoberto, considerando-se algumas condições específicas. Caso essas condições sejam mantidas, será possível evitar o 2º dia de racionamento.
Entretanto, para que isso aconteça, é preciso um forte envolvimento da sociedade, para que se evite, por todos os meios, desperdiçar água, e que se use esse precioso líquido de forma racional.
Ainda persiste grande incerteza em torno do comportamento do Reservatório, particularmente no que se refere a alterações devidas a vazões afluentes e à pluviosidade.
Caso o comportamento do Reservatório não siga a trajetória proposta para, serão tomadas medidas rigorosas.
A situação é MUITO GRAVE. Participar desse esforço para manter as metas da Curva é uma demonstração de cidadania!

## Slide 32: Obrigado!