## Slide 1
DISPONIBILIDADE HÍDRICA no DF
e o ORDENAMENTO TERRITORIAL
Apresentação no CRH-DF
Contribuições ao Plano de Monitoramento da Água no DF
2016
Questões Estruturantes
Pré-Zoneamento do
Zoneamento Ecológico Economico do Distrito Federal
Grupo de Trabalho de Disponibilidade Hídrica

## Slide 2
Unidade de Planejamento utilizada no ZEE/DF: a Unidade Hidrográfica
INSUMOS
Lei Orgânica
Fonte: GT Disponibilidade Hídrica / ZEE-DF, março de 2016

## Slide 3
Pressupostos para o Desenvolvimento Sustentável
Infraestrutura Ecológica e os Serviços Ecossistêmicos
INSUMOS
Os Serviços Ecossistêmicos: são considerados benefícios diretos e indiretos obtidos pelo ser humano a partir do funcionamento dos ecossistemas;
As atividades econômicas, a coesão das sociedades e o bem-estar humano são profunda e irremediavelmente dependentes dos serviços ecossistêmicos
As atividades econômicas são sustentaveis apenas quanto os ecossistemas que as alicercam são resilientes;
A degradação dos ecossistemicos e as alterações em seus fluxos podem representar serio entrave ao desenvolvimento;
É fundamental endereçar a sua capacidade de provisão dos fluxos de serviços definindo, sempre que possivel, os limites da Capacidade de Suporte.
Que e a Capacidade de Suporte para ÁGUA no DF ?
Quais as áreas criticas do território ?
Fonte: GT Disponibilidade Hídrica / ZEE-DF, março de 2016

## Slide 4
Quais são as áreas que acumulam riscos de tipologias diferentes
e que são prioritárias para o planejamento e gestão do DF ?
ÁREAS MAIS CRíTICAS DE RISCO ECOLÓGICO NO DF
Matriz Ecológica do ZEE-DF
INSUMOS
Fonte: GT Disponibilidade Hídrica / ZEE-DF, março de 2016

## Slide 5
REDUÇÃO DE RISCOS ECOLÓGICOS pelo estabelecimento de ÁREAS PROTEGIDAS
Matriz Ecológica do ZEE-DF
INSUMOS
Que estratégias podem ser utilizadas para endereçar riscos ecológicos
mais além da análise da Paisagem ?
Fonte: GT Disponibilidade Hídrica / ZEE-DF, março de 2016

## Slide 6
PRINCIPAIS RESULTADOS
Diagnóstico da Situação das Águas Superficiais no DF
QUANTIDADE
QUALIDADE
Fonte: GT Disponibilidade Hídrica / ZEE-DF, março de 2016

## Slide 7
DISPONIBILIDADE HÍDRICA à luz da QUANTIDADE
INDICADORES | SIGNIFICADO
Comprometimento da VAZAO OUTORGÁVEL | Demanda outorgada face à disponibilidade hídrica das Unidades Hidrográficas IQout = (Q outorgada/Q outorgavel) x100
Comprometimento da VAZAO REMANESCENTE MEDIDA NO RIO | Comparação da situação real do rio para com a situação de referência: Como está e como deveria estar ... (Atualmente não temos como aferir a qualidade ambiental do Rio: Há vida no rio ?) IQrem = (Q min observada/ 0,2 x Q med minimas) x 100
Comprometimento dos LAGOS | Situação da vazao de referência (= vazão regularizada), a qual, no DF, nao admite falha no fornecimento I lago = (Q outorgada / Q regularizada) x100
3 indicadores de QUANTIDADE
Fonte: GT Disponibilidade Hídrica / ZEE-DF, março de 2016

## Slide 8
COMPROMETIMENTO DA VAZÃO OUTORGÁVEL (Demanda Outorgada / Disponibilidade Hídrica)
Disponibilidade Hídrica - QUANTIDADE
Existem usos não autorizados e não conhecidos
Vazão máxima outorgável até 80% das vazões de referência
Q7,10, Q90, ou Qmédia das mínimas mensais (Res. ADASA nº 350/2006)
Pode orientar mais efetivamente instrumentos e processos de gestão territoriais, particularmente a outorga de direito de uso de recursos hídricos e o licenciamento ambiental, além do monitoramento.
Outorga de Retirada
Outorga de Lançamento para Diluição de Efluentes
Outorga total (Retirada + Diluição)
Fonte: GT Disponibilidade Hídrica / ZEE-DF, março de 2016

## Slide 9
COMPROMETIMENTO DA VAZÃO OUTORGÁVEL (Demanda outorgada / Disponibilidade Hídrica)
QUANTIDADE
+
=
Outorga total
(Retirada + Diluição)
Outorga Diluição de Efluentes
Outorga de Retirada
Fonte: GT Disponibilidade Hídrica / ZEE-DF, março de 2016

## Slide 10
COMPROMETIMENTO DA VAZAO REMANESCENTE MEDIDA NO RIO
(Vazao Minima Observada / Vazao de Referencia)
A vazão remanescente e aquela vazão que precisa ficar no rio sob risco de comprometer sua existência.
comprometimento máximo do rio = toda vez que a vazão medida é igual ou inferior a 20% (vinte por cento) da vazão de referência
Disponibilidade Hídrica - QUANTIDADE
Fonte: GT Disponibilidade Hídrica / ZEE-DF, março de 2016

## Slide 11
COMPROMETIMENTO DA VAZÃO REMANESCENTE MEDIDA NO RIO
(Vazão Minima Observada / Vazão de Referencia)
Análise dos Resultados:
Implicações de alterações no padrão das chuvas e ritmos de recarga dos aquíferos ?
Implicações do uso da vazão média das mínimas ?
Fonte: GT Disponibilidade Hídrica / ZEE-DF, março de 2016

## Slide 12
COMPROMETIMENTO dos LAGOS –
(Vazão Outorgada/ Vazão Regularizada)
Disponibilidade Hídrica - QUANTIDADE
Considera-se a vazão regularizada: aquela que pode ser retirada de um reservatório de forma constante, atrelada a garantia de fornecimento (100%)
Vazões regularizadas dos Lagos Santa Maria e Descoberto, obtidas do balanço hídrico desenvolvidas pela CAESB
Lago Paranoá demanda estudos adicionais
Fonte: GT Disponibilidade Hídrica / ZEE-DF, março de 2016

## Slide 13
COMPROMETIMENTO dos LAGOS
(Vazão Outorgada/ Vazão Regularizada)
Disponibilidade Hídrica - QUANTIDADE
QUANTIDADE
Fonte: GT Disponibilidade Hídrica / ZEE-DF, março de 2016

## Slide 14
ATENDIMENTO AO ENQUADRAMENTO
CARGA TOTAL de FOSFORO
Disponibilidade Hídrica - QUALIDADE
Fonte: GT Disponibilidade Hídrica / ZEE-DF, março de 2016