## Slide 1
A Exploração e Produção de Gás Natural no Brasil
12ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios
Senado Federal - agosto/2013
Silvio Jablonski
Chefe de Gabinete

## Slide 2
Definições
Gás convencional
Gás não convencional

## Slide 3
Reservas Gás Natural
Provada – 459 Bm3 (16 tcf)
Total – 918 Bm3 (32 tcf)
Gás Associado – 72% a 77%
Produção – 70,6 MM m3/d
Reinjeção – 9,6 MM m3/d
Queima/perdas – 3,9 MM m3/d
Consumo (E&P, transporte) – 17,2 MM m3/d
Oferta interna – 39,9 MM m3/d
Consumo – 75,7 MM m3/d
Importação – 36,0 MM m3/d
Participação GN nacional – 53,0%
Gás não Associado – 28% a 23%
Gás natural convencional
Fonte: ANP / MME, 2012

## Slide 4
Gás natural convencional
Indícios e oportunidades
Bacia do São Francisco
Bacia do Parnaíba
Parque dos Gaviões
Bacia do Parecis
Rio Teles Pires
Bacia do Paraná
Campo de Barra Bonita
Campos em produção/desenvolvimento na Bacia do Parnaíba
Queima de gás em Buritizeiro
Exsudação de Remanso do Fogo, Rio Paracatu
  29 bacias sedimentares principais
  ~ 7,5 milhões de km2
4,5% sob concessão

## Slide 5: Gás natural não convencional Análogos para o Brasil
Reservas - 30 TCF em 1.200 km3 de rocha
Profundidade média: 1.500 a 2.400 m
Recôncavo – 20 TCF
Parecis – 124 TCF
Parnaíba – 64 TCF
Barnett Shale – Estados Unidos
Brasil
Paraná – 226 TCF* (U.S. Energy Information Administration/2011)

## Slide 6
12ª Rodada - Gás Natural em terra
(Novembro 2013)
Bacia | Estado | Área (km2)
Acre | AC, AM | 19.719
Paraná | PR, SP | 49.362
Parecis | MT | 41.431
Parnaíba | MA, PI, TO | 23.462
Recôncavo | BA | 1.452
São Francisco | BA, GO, TO | 26.060
Sergipe-Alagoas | AL, SE | 2.419
Área total: 163.905 km2
240 blocks
12ª Rodada
240 blocos

## Slide 7
Gás não convencional
Características e impactos

## Slide 8: Gás não convencional Características
Poços direcionais horizontais;
Fraturamento hidráulico;
Vazão declinante;
Perfurações sucessivas.
Vazão diária
1 ano
1,5 ano
Tempo (dias)

## Slide 9: Gás não convencional uso da água
Quanta água é necessária?
10 a 20 mil m3 por poço;
Estados Unidos - a água para as atividades relacionadas ao gás não convencional corresponde a menos de 1% do total utilizado para todos os demais usos, em cada área considerada.
A água pode ser recuperada?
A recuperação varia de 10% a 70% da água utilizada;
O reuso da água, no próprio processo de fraturamento, varia entre 20 a 100% do volume de “água produzida”;
O restante é reinjetado em poços dedicados ou acumulado em áreas de rejeitos e removido para disposição correta.

## Slide 10: Gás não convencional uso da água

## Slide 11: Gás não convencional uso da água

## Slide 12: Gás não convencional uso da água
água (90%)
areia e argila adicionadas (9,5%)
compostos orgânicos adicionados ao fluido de perfuração (0,5%) para evitar a corrosão, reduzir a fricção, etc.
componentes inorgânicos da formação

## Slide 13: Gás não convencional contaminação da água
Qual o risco de contaminação de aquíferos, a partir da água que permanece nas fraturas?
A distância entre as fraturas e os aquíferos é de cerca de 1.000 a 3.000 m; inclui múltiplas camadas de rocha impermeável;
A própria barreira de rocha selante que garante a existência do reservatório e impede a perda do óleo e do gás ao longo das eras geológicas também atua como barreira para migrações verticais do fluido para os aquíferos;
As microfraturas se estendem, em geral, a 180 m na vertical;
Tubulações de aço e a cimentação impedem que a água produzida, gás ou óleo se comuniquem com os aquíferos próximos à superfície.

## Slide 14: Gás não convencional contaminação da água

## Slide 15: Gás não convencional impactos – abalos sísmicos
Qual o risco da indução de atividade sísmica?
O fraturamento hidráulico produz abalos extremamente reduzidos (0.8, na escala Richter, registrada apenas por instrumentos);
Tem caráter temporário, com duração de algumas horas;
Apenas a coincidência de ativação de falhas preexistentes pode produzir abalos mais perceptíveis.

## Slide 16: Gás não convencional Licenciamento ambiental
Questões a serem tratadas no licenciamento ambiental
Lei Complementar 140/2011
Art 8º - Licenciamento ambiental a cargo do Estado
Art 7º São ações administrativas da União:
XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades:
.....h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento.

## Slide 17: Gás não convencional Problema ou solução?
Desde 1940, o fraturamento hidráulico já foi utilizado em mais de dois milhões de poços, em escala mundial, sem evidência de contaminação de reservatórios de água potável.
(OGP - International Oil and Gas Producers Association).
Chart: Número de poços
| 2009 | 2010 | 2011
Número de poços | 5531 | 7077 | 10173
Poços perfurados nos Estados Unidos para gás não convencional em anos recentes
Poços múltiplos

## Slide 18: Gás não convencional Aceitação pela comunidade

## Slide 19: Gás não convencional Aceitação pela comunidade

## Slide 20: Gás não convencional Aceitação pela comunidade
Fonte: GEE-UFRJ

## Slide 21
Infraestrutura x Bacias promissoras
Fonte: Anuário Estatístico da ANP, 2012

## Slide 22
Infraestrutura x Bacias promissoras
Parecis
Parnaíba
São Francisco
Paraná
Fonte: Anuário Estatístico da ANP, 2012

## Slide 23
Linhas de Transmissão vs. Bacias Promissoras
Fonte: http://sigel.aneel.gov.br/
Legenda
Linhas de transmissão
Existentes
Propostas

## Slide 24: Considerações finais
O conhecimento geológico das bacias sedimentares terrestres no Brasil ainda é insuficiente;
A 12ª Rodada de Licitações da ANP tem por objetivo o gás natural, tanto convencional, quanto não convencional, e permitirá ampliar significativamente o conhecimento do real potencial para a sua exploração e produção no país (exigência contratual de perfuração de pelo menos um poço até a “rocha geradora”);
O gás não convencional oferece uma oportunidade de produção de energia, para a qual já se dispõe de tecnologia e procedimentos adequados em escala internacional (hoje, 46% da produção de gás natural nos Estados Unidos provêm de jazidas não convencionais).
Caso o gás natural venha a ser encontrado em grande quantidade certamente haverá impacto no patamar de preço.

## Slide 25
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
Av. Rio Branco, 65
21º andar
tel. 21 2112-8104
www.anp.gov.br