## Slide 1: GÁS NÃO-CONVENCIONAL
Clayton de Souza Pontes
Coordenador-Geral da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis
spg@mme.gov.br
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA Brasília 27 de agosto de 2013

## Slide 2: Sumário
Gás natural no Brasil
Recursos não-convencionais no Brasil
Questões ambientais
Considerações Finais

## Slide 3: Gás Natural no Brasil

## Slide 4: Produção de Petróleo e Gás Natural
(*) – até maio/2013. Fonte: ANP
Chart: 
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (*)
Petróleo bbl/d | 1267051.7909 | 1332955.174 | 1499386.6782 | 1552409.2601 | 1538727.7023 | 1712870.8264 | 1809122.3354 | 1832661.5759 | 1898641.8808 | 2029040.4925 | 2137417.495 | 2192911.231 | 2149014.7616 | 2058443.345
Gás Natural Mm³/d | 36292.0138 | 38352.8707 | 42534.6661 | 43265.9285 | 46369.2787 | 48490.9617 | 48510.0314 | 49730.5522 | 58996.318 | 57921.9716 | 62845.0589 | 65955.4262 | 70579.9035 | 75833.0317

## Slide 5
Oferta de Gás Natural - PDE 2022
* Preliminar

## Slide 6
Fonte: EPE, 2013
Malha Integrada (exclui Região Norte)
Balanço de Gás Natural - PDE 2022

## Slide 7: Mercado de Gás no Brasil
Chart: Produção de Gás Natural no Brasil
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Produção | 13282.877 | 13998.7978 | 15525.1531 | 15792.0639 | 16971.156 | 17699.201 | 17706.1615 | 18151.6516 | 21592.6524 | 21141.5196 | 22938.4465 | 24073.7306 | 25832.2447
Chart: Balanço de Gás no Brasil
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Produção | 21592.6524 | 21141.5196 | 22938.4465 | 24073.7306 | 25832.2447
Oferta nacional | 10610.34 | 8066.5 | 10234.6 | 12347.95 | 14541.18
Mercado | 21480.54 | 16224.25 | 22520.5 | 22411 | 27391.44

## Slide 8: Mercado de Gás no Brasil
* Inclui consumo direto do produtor
** Média de jan-mar de 2013
BALANÇO E MERCADO DE GÁS NATURAL
  Reservas Provadas (2012): 459,17 bilhões m³ (16,21 tcf)
  Média 2011 Média 2012
  Produção Nacional de GN: 65,9 MM m³/dia 70,58 MM m³/dia
  Queima e perda: 4,8 MM m³/dia 3,95 MM m³/dia
  Re-injeção: 11,1 MM m³/dia 9,68 MM m³/dia
  Absorção em UPGNs: 3,4 MM m³/dia 3,52 MM m³/dia
  Consumo E&P-Transporte: 12,8 MM m³/dia 13,7 MM m³/dia
  Oferta de Gás Nacional: 33,8 MM m³/dia 39,73 MM m³/dia
  Oferta de gás Importado da Bolívia*: 25,9 MM m³/dia 27,54 MM m³/dia
  Oferta de GNL importado: 1,6 MM m³/dia 8,5 MM m³/dia
  Total ofertado ao mercado: 61,4 MM m³/dia 74,84 MM m³/dia
  *excluído consumo no transporte
CONSUMO DE GÁS NATURAL POR SETOR
CONSUMO DE GÁS NATURAL POR SETOR (em milhões de m³/dia) | Média 2009 | Média 2010 | Média 2011 | Média 2012** | 2013**
 |  |  |  |  | Média %
Industrial* | 28,96 | 35,41 | 40,85 | 41,82 | 43,1
Automotivo | 5,77 | 5,50 | 5,40 | 5,32 | 5,6
Residencial | 0,74 | 0,79 | 0,87 | 0,92 | 0,8
Comercial | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,72 | 0,8
Geração de E. E.* | 5,31 | 15,77 | 10,42 | 23,03 | 46,8
Co-geração | 2,43 | 2,90 | 3,01 | 2,92 | 2,7
Outros | 0,64 | 0,68 | 0,17 | 0,11 | 0,1
TOTAL | 44,44 | 61,69 | 61,40 | 74,84 | 100
Fonte:
Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural , MME / SPG / DGN, 2012

## Slide 9: Recursos Não-convencionais no Brasil

## Slide 10: Sistema Petrolífero
Source Rock
Capa de Gás
Óleo
Água
Rocha Selante
Rocha Reservatório
Rocha Geradora
Geração
Migração
Acumulação
80° C
130° C

## Slide 11: Tipos de Recursos Não-convencionais
Petróleo
Areias Betuminosas (Oil Sands)
Xisto Betuminoso (Folhelho Pirobetuminoso)
Óleo Pesado e Ultrapesado
Petróleo e Gás Natural
Coalbed Methane (CBM)
(Metano em minas de carvão)
Tight Gas/Oil
(Reservatórios fechados)
Shale Gas/Oil
(produção a partir da rocha geradora)

## Slide 12: Tipos de Recursos Não-convencionais

## Slide 13
A ANP está realizando um estudo mais detalhado acerca do potencial de ocorrência de reservatórios do tipo shale gas no Brasil. Resultados preliminares apontam para reservas da ordem de:
Recursos Não-convencionais no Brasil
* Volumes estimados - ANP (2012)
** EIA (2011)
** Reserva Provadas atuais do Brasil (dez/2011): 459,4 bilhões de m³
Bacia do Parecis:
Novos estudos demonstram elevado potencial
6 blocos concedidos (Rodadas 10)
*3,5 trilhões m³
Bacia do Paraná:
Elevado potencial
Não há áreas concedidas
Folhelhos profundos
Desafio: espessas camadas de basalto
**6,4 trilhões m³
Bacia do São Francisco:
39 Blocos Exploratórios (Rodadas 7 e 10)
6 Operadores (11 Concessionários)
Várias descobertas comunicadas à ANP
*2,27 trilhões m³ ?
Bacia do Recôncavo:
Hoje tem 1.700 poços em produção
Infraestrutura instalada
Vários blocos e campos concedidos
*0,57 trilhões m³
Bacia do Parnaíba:
30 blocos concedidos (Rodada 9 e 11)
8 Operadores
*1,8 trilhões m³
Bacia do Solimões/Amazonas:
Riscos ambientais maiores
Logística complexa
Área evitada inicialmente
POTENCIAL TOTAL
14,6 trilhões m³ (514 tcf)
Notes: Bacias da região amazônica também são promissoras, porem devido à questões ambientais optou-se por não considerá-las.

## Slide 14: Gás Natural na Bacia do Parnaíba Experiência da EBX (OGX-MPX)
Fonte: EBX, 2013
Campo Gavião Real com início de produção em jan/2013
Campos em desenvolvimento: Gavião Azul, Gavião Branco e Gavião Branco Oeste
Descobertas em avaliação: Fazenda Chicote, Fazenda Santa Isabel e São Raimundo
UTE Parnaíba: Complexo termelétrico de geração de energia a gás natural do Brasil.
Capacidade total para 3.722 MW

## Slide 15
Bacias Sedimentares e Linhas de Transmissão

## Slide 16
Principais Folhelhos Geradores e Gasodutos

## Slide 17: Grande Número de Poços
Sistema não-convencional
Vários poços perfurados horizontais a partir de uma mesma locação – Estilo Plataforma
  Reduz o impacto na superfície
  Reduz custos com construção de acesso
  Concentra a estocagem de material
    Areia
    Água
    Químicos
  Reduz a necessidade de movimentação da sonda e dos equipamentos de fraturamento
  Acelera o processo

## Slide 18
Poços Horizontais
Poços Horizontais reduzem a necessidade de poços e aumentam a área drenada
Empresas desenvolvendo equipamentos específicos para multi-fraturamentos

## Slide 19: Desenvolvimento de Reservatórios Não-convencionais
Coexistência das fases de Exploração, Desenvolvimento da Produção e Produção
  especificidades das acumulações
  acelerado declínio da produção dos poços
Perfuração de poços exploratórios
Criação de infraestrutura de desenvolvimento da produção
Perfuração de poços de produção
Produção e consumo de gás
Primeira descoberta de região prolífica (sweet spot)
Início de Operação do Consumidor
Concessão blocos exploratórios
Tempo
Perfuração de poços de avaliação/ confirmação
Confirmação da existência de região prolífica (sweet spot)
Fonte: Petrobras, 2013

## Slide 20: Etapas da Produção de Gás em Reservatórios Não-convencionais
Completação
Estimulação
Produção
Perfuração
Da construção de infraestrutura para acesso ao poço até o fim do processo de perfuração
Inclui a cimentação do revestimento, passando pelo canhoneio, até a instalação de equipamentos de fundo
Inclui o serviço, a logística e o bombeio de fluidos (água, areia e aditivos) para estimular o poço através do fraturamento hidráulico
Inclui os processos de separação de gás e fluidos do reservatório produzidos (líquidos e água), o descarte e o tratamento de água
PROCESSO SIMPLIFICADO
EXEMPLO DO CICLO PARA GÁS DE FOLHELHO
- A etapa de estimulação é mandatória para poços em jazidas não-convencionais.
- Demanda grande volume de equipamento, serviços e pessoal, sendo a principal diferença em relação à produção em poço convencional
Fonte: Petrobras, 2013

## Slide 21: Questões Ambientais

## Slide 22
Meio Ambiente - Preocupações
Projeto de poço adequado:
- Revestimento
- Cimentação
- Cuidado com fraturas naturais
- Projeto de fraturamento adequado
- Evitar fraturamentos muito rasos
Licenciamento Ambiental
- DP licenciado pelo IBAMA/OEMA’s
- Aprendizado de outros países
Transparência

## Slide 23
Meio Ambiente – Preocupações
Fluidos de Fraturamento
Transparência evita interpretações

## Slide 24: Regras de Ouro Agência Internacional de Energia
Estabelecer referências anteriores
Transparência e envolvimento das comunidades
Conhecer onde perfurar (região do poço e geologia local – evitar áreas com muitas fraturas naturais)
Um bom projeto de poço – revestimento, cimentação, fraturamento
Evitar fraturamentos muito rasos
Uso e descarte da água com responsabilidade
Eliminar queima e perdas para minimizar as emissões
Equipamentos e Infraestrutura – desafio e oportunidade
Prover regulação adequada e continuamente atualizada

## Slide 25: Desafios à Exploração de Gás Não-convencional
Desenvolvimento de Indústria de Bens e Serviços
Disponibilidade de equipamentos (sondas e unidades de fraturamento de grande porte) e pessoal capacitado
Conhecimento geológico acurado das bacias (avaliação de risco)
Meio Ambiente: diminuição dos danos da atividade
Segurança: revestimento adequado e controle de cimentação, entre outros
Avaliação da conveniência de uma regulação específica

## Slide 26: Considerações Finais

## Slide 27
A exploração de gás não-convencional contribuirá para o desenvolvimento do País, gerando emprego e renda a nível regional
A adoção das melhores práticas da indústria petrolífera permitirá o aproveitamento responsável do gás não convencional, contribuindo para a segurança energética e preservando o meio ambiente
A grande demanda por sondas, equipamentos de fraturamento e pessoal qualificado pode ser, ao mesmo tempo, um desafio e uma oportunidade
Considerações Finais

## Slide 28
As jazidas de gás não-convencional nas proximidades de mercados consumidores e das linhas de transmissão podem ser mais competitivas, contribuindo para a modicidade tarifária e aumento da geração de energia termelétrica
Considerações Finais

## Slide 29: Muito Obrigado!
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis
spg@mme.gov.br